# PŘÍLOHA Č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

## Propojení lokálních počítačových sítí

Zadavatel požaduje zřízení služby propojení lokálních počítačových sítí (LAN) sídla společnosti a jeho 4 poboček zřízením virtuální privátní sítě na základě plnohodnotného protokolu IPv4 bez omezení přenášených služeb realizované v síti uchazeče (dále jen „IP VPN“). Zadavatel požaduje, aby tato síť byla tvořena přípojkami se symetrickou rychlostí a synchronním datovým přenosem.

IP VPN musí umožňovat podporu komunikace any-to-any a definování QoS pro prioritizaci zadavatelem definovaných datových aplikací.

Zadavatel požaduje od uchazeče poskytnutí služby v jeho vlastní WAN infrastruktuře (např. MPLS VPN) nebo podobné – nikoli využití veřejného internetu

### Lokality a jejich přípojky

Datové přípojky jsou požadovány symetrické, bez agregace a bez FUP.

Sídlo společnosti: Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Minimální požadovaná rychlost symetrické datové přípojky: 6 Mbit/s, full duplex

Maximální požadovaná rychlost symetrické datové přípojky: 1 Gbit/s

Adresní prostor: 10.0.0.x/24, výchozí gateway do VPN 10.0.0.16

Pobočka: Křižíkova 70, 660 89 Brno

Minimální požadovaná rychlost symetrické datové přípojky: 2 Mbit/s, full duplex

Maximální požadovaná rychlost symetrické datové přípojky: 100 Mbit/s

Adresní prostor: 10.0.3.x/24, výchozí gateway do VPN 10.0.3.1

Pobočka: Thámova 7, 186 00 Praha

Minimální požadovaná rychlost symetrické datové přípojky: 4 Mbit/s, full duplex

Maximální požadovaná rychlost symetrické datové přípojky: 100 Mbit/s

Adresní prostor: 10.0.6.x/24, výchozí gateway do VPN 10.0.6.1

Pobočka: Olbrachtova 1740, 666 01 Tišnov

Minimální požadovaná rychlost symetrické datové přípojky: 2 Mbit/s, full duplex

Maximální požadovaná rychlost symetrické datové přípojky: 100 Mbit/s

Adresní prostor: 10.0.4.x/24, výchozí gateway do VPN 10.0.4.1

Pobočka: Krapkova 3, 779 00 Olomouc

Minimální požadovaná rychlost symetrické datové přípojky: 2 Mbit/s, full duplex

Maximální požadovaná rychlost symetrické datové přípojky: 100 Mbit/s

Adresní prostor: 10.0.5.x/24, výchozí gateway do VPN 10.0.5.1

pozn. Propustnost je požadována k dispozici v každém směru, tj. nejedná se o součet propustností v jednotlivých směrech (in, out).

### Požadavky na koncová zařízení v lokalitách

Datové přípojky v jednotlivých lokalitách budou ukončeny koncovými, uchazečem dodanými a spravovanými zařízeními typu směrovač (router), na jejich LAN rozhraní bude služba v každé lokalitě předávána.

Předávací rozhraní je požadováno minimálně typu Ethernet 10BASE T/100BASE TX v podobě FastEthernet přepínače s minimálně čtyřmi porty (RJ 45).

Koncové zařízení uchazeče musí plně podporovat požadavky zadavatele na směrování datového provozu, QoS parametry definované v datové síti a monitoring datového provozu a tuto funkcionalitu poskytovat i směrem do sítě zadavatele. Koncová zařízení musejí umět přijímat ze zařízení zadavatele směrovací informace dynamickým směrovacím protokolem a přenášet směrovací informace do ostatních lokalit.

Souhrn požadovaných funkcí a služeb:

- SNMP read-only přístup

- funkce NTP serveru pro poskytování jednotného času do sítě uchazeče

- akceptace markovaného datového provozu nebo markování datového provozu dle jeho typu a ukládání do tříd dynamický směrovací protokol (EIGRP)

### Požadavky na třídy služeb v síti uchazeče

Zadavatel vzhledem k typu provozu ve svojí datové síti předpokládá využití více tříd provozu (Class of Service, CoS) poskytovaných v síti uchazeče. Z toho důvodu zadavatel požaduje poskytování nejméně 4 tříd služeb ze strany uchazeče, které pokryjí a budou moci být využity pro tyto typy provozu. Jako součást nabídky je potom očekáván popis parametrů jednotlivých poskytovaných tříd služeb.

Typy datového provozu v síti zadavatele:

- kritické aplikace zadavatele

- VoIP

- videokonferenční provoz

- ostatní datový provoz (best effort)

### Další požadované parametry služby

- Připojení poboček musí být realizováno

  - pevným (ne vytáčeným) okruhem,

  - full duplex,

  - bez měření objemu přenesených dat (FUP)

- Každá pobočka bude mít vlastní podsíť typu C, z celkového rozsahu B - 10.0.0.0/16. Schema požadované struktury a IP adresního prostoru a adres - viz Příloha č.4

- Požadujeme hvězdicovou strukturu připojení do centrály, na vyžádání musí být realizovatelný i částečný i full mash mezi pobočkami

- Dohled a podpora – 24/7, jakýkoliv servisní zásah dokončen nejpozději do 6 hodin

- Přímé tlf. číslo na dohledové centrum dodavatele

- Požadujeme zřízení přístupů pro administrátory CDV pro monitorování provozu a vytížení jednotlivých linek a přenesených objemů dat. Toto monitorování může být sumarizační v intervalu max. 5 minut.

- V rámci služby propojení požadujeme dodání, konfiguraci a dohled routerů na pobočkách pronájmem v ceně služby s možností bezplatného upgrade HW a zárukou po dobu trvání smlouvy

- Požadujeme kompletní nastavení QoS dle specifikace dodané zadavatelem kvůli probíhající hlasové komunikaci mezi pobočkami (VoIP)

- Služba musí být předána k užívání nejpozději do 29. listopadu 2011

- Garantované SLA za celou dodávanou službu minimálně 99,6

- Zálohování konfigurací routerů v páteřní síti poskytovatele

### Služba přístupu k síti internet4

Služba není požadována

### Organizačně-administrativni zabezpečení služeb

Zadavatel požaduje, aby uchazeč provozoval vlastní HelpDesk pro dohled vlastní datové sítě, jejíž služby poskytuje zadavateli.

HelpDesk uchazeče musí fungovat v nepřetržitém provozu (24/7/365) a musí poskytovat zadavateli proaktivní monitoring poskytovaných služeb.

Uchazeč musí zadavateli poskytnout veškeré kontaktní údaje k jeho HelpDesku ve skladbě:

- pevná telefonní linka

- mobilní telefonní číslo

- faxové číslo

- e-mailová kontaktní adresa

HelpDesk uchazeče musí komunikovat v českém jazyce.

### Reporting

Uchazeč musí nabídnout poskytování reportingu úrovně poskytovaní služeb na měsíční bázi. Reporting musí obsahovat především přehled plnění požadovaných parametrů SLA v síti.

Report bude zadavateli zasílán prostřednictvím e-mailu v datové podobě ve formátu PDF.

Uchazeč současně musí zadavateli nabídnout online přístup ke statistikám datového provozu v IP VPN prostřednictvím webového portálu. Minimálními parametry poskytovanými v rámci online statistik musejí být tyto parametry:

- zatížení jednotlivých datových okruhů – okamžité, střednědobé i dlouhodobé

- chybovost

- doba zpoždění (popř. doba odezvy = RTT) při komunikaci na jednotlivých datových okruzích lokalit

### Technický garant

Zadavatel požaduje pro dané řešení identifikaci technického garanta řešení ze strany uchazeče, který bude primárně řešit s odpovědnými osobami zadavatele požadavky na funkčnost řešení. Technický garant řešení musí být zaměstnancem uchazeče a předpokládá se uvedení jména a kontaktních informací na tohoto technického garanta ve smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací.

Technický garant bude představovat podporu druhé úrovně ze strany uchazeče, kdy první úrovní bude HelpDesk uchazeče.

### Zřízení a provoz služeb

Harmonogram

Uchazeč jako součást nabídky musí uvést harmonogram zřízení služeb s uvedením termínu kompletního zprovoznění služeb.

Termín zřízení služby do 29. 11. 2011 je podmínkou pro hodnocení nabídky.

### Změnové řízení

Uchazeč musí v nabídce specifikovat způsob řešení požadavků zadavatele na změny v síti a uvést realizační dobu potřebnou pro splnění jednotlivých typů požadavků.

Očekává se uvedení termínů provedení nejméně následujících požadavků na úpravy v síti:

- změna parametru QoS pro jednu lokalitu

- komplexní změna QoS/CoS v celé síti zadavatele

- změna rychlosti (navýšení) datové přípojky jedné lokality (uvažováno na max. dvojnásobek požadované minimální rychlosti)

Termín změnových řízení do 24 hodin je podmínkou pro hodnocení nabídky.

### SLA poskytovaných služeb

Parametry SLA jsou uvedné v nabídce jsou závazné. Uchazeč uvede penalizaci v případě nesplnění SLA parametru/parametrů v daném sledovaném období (měsíc).

### Dostupnost služeb

definice: v procentech vyjádřený poměr času, kdy jsou základní služby během měsíce plně k dispozici, k celkovému časovému fondu za měsíc na jednu přípojku (tento údaj se vztahuje k jedné přípojce, která je realizována dvěma nezávislými přípojnými vedeními).

Minimální požadovaná hodnota pro každou jednotlivou lokalitu zadavatele: >= 99,60 %

### Doba odezvy

definice: čas (v hodinách) od okamžiku nahlášení závady do okamžiku, kdy je dohodnutému pracovišti na straně zadavatele podána informace o charakteru závady a předpokládaném času jejího odstranění.

Minimální požadovaná hodnota pro každou jednotlivou lokalitu zadavatele: <= 1 hodina

### Doba obnovení služby

definice: čas (v hodinách) potřebný k odstranění jedné poruchy (závady) od okamžiku jejího nahlášení

minimální požadovaná hodnota pro každou jednotlivou lokalitu zadavatele: <= 6 hodin

- Požadavky na dodavatele:

- Zabezpečení provozu VPN vlastním dohledovým centrem a vlastními zaměstnanci s Cisco certifikátem

- Přímé spojení na operátory provozu